## Slide 1
Projekt BMBF (březen 2002 - říjen 2005)
Výběr opatření podle Rámcové směrnice ES o vodách
Vývoj metodiky na příkladu vnosů živin v povodí Bílého Halštrova (Weiße Elster)
Bernd Klauer
Oddělení ekonomie
18. ledna 2006
Jak lze zohledňovat efektivnost nákladů při výběru opatření?
Co je nezbytné odsouhlasit v rámci přeshraniční spolupráce?

## Slide 2: Výsledky první charakterizace útvarů povrchových vod
Dosažení cíle dobrého ekologického a chemického stavu
pravděpodobné
nejasné
nepravděpodobné
Úkol: Výběr nákladově nejefektivnější kombinace opatření k dosažení dobrého stavu.
Efektivnost nákladů znamená: Výběr takového opatření, které umožní dosáhnout dobrého stavu při nejmenších nákladech.

## Slide 3: Dílčí úkol: Prostorová konkretizace cílů
Přístup: Redukční cíle vztažené k bilančnímu prostoru
Řadu vodních útvarů nelze bilancovat
  cca 40 měrných profilů jakosti vody
  137 útvarů povrchových vod
Vymezení bilančních oblastí:
Seskupování útvarů povrchových vod do skupin podle
  umístění měrných profilů jakosti vody
  hydrologie

## Slide 4: Postup při konkretizaci prostorových cílů
Bilanční oblasti jako koncepce k potlačení vazby problémů, o kterých bude nutno rozhodnout:
  Stanovit individuální redukční cíl pro každou bilanční oblast.
  Bilanční oblast A je subjekt situovaný výše na toku. Proto lze redukční cíl dosáhnout nezávisle na subjektech situovaných níže po toku.
  Bilanční oblast B vychází z předpokladu: Dobrý stav ve výše položené bilanční oblasti A byl již dosažen.
Výběr opatření pro každou bilanční oblast probíhá nezávisle na ostatních bilančních oblastech.
Postup lze využít i pro oddělení vazby rozhodování na úrovni států a spolkových zemí. Potřeba odsouhlasení při udělování výjimek
Předpoklad: ve výše položených bilančních oblastech nedošlo k překročení plnění plánovaných cílů
měrný profil jakosti vody
bilanční oblasti
A, B, C
A
B
C
c
a
b

## Slide 5: Efektivnost nákladů: příklad – konzervační obdělávání půdy
€/kgP
I
II
III
IV
Rozdělení ploch do tříd podle vhodnosti pro konzervační obdělávání půdy
Porovnání strategií:
Koncentrace na plochy zařazené do kategorie IV (zaměřeno na vyspecifikovanou plochu) versus rovnoměrné rozdělení
Nezbytné náklady ke snížení vnosů fosforu o 50 % v povodí Bílého Halštrova:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Faktor 12 mezi třídami a výrazně nad tím celkem
Třídy red. eroze red.WE Efekt.nákladů (WE = Bílý Halštrov)
(t/ha*rok) (kg P) (%) (€/kg P)
I (<0.06) -623 1,2 1218
II (0.06-0.086) -516 1,0 678
III (0.086-0.25) -10245 20,5 190
IV (>0.25) -25403 50,9 97
Total/Mean -36.787 73,7 150
Nutno zjistit nezbytnou velikost plochy, na které budou probíhat opatření konzervačního obdělávání půdy, a s tím spojené náklady, aby bylo možno v povodí Bílého Halštrova (WE) snížit vnosy fosforu o 50 %.
Porovány byly tyto strategie:
Business as usual, tj. do programu je zapojen každý zemědělec a opatření se realizuje v povodí v rovnoměrném rozdělení.
Specifikace ploch (= Flächenscharf), tj. koncentrace na plochy IV. kategorie
 Potenciál úspor je uváděn v poměru ke strategii Business as usual

## Slide 6: Náš postup při výběru opatření
Rozdělení procesu výběru do 3 fází
  1. fáze: Identifikace a/nebo vývoj (jednotlivých) opatření
    předběžný výběr slibných opatření
  2. fáze: Vytvořit z jednotlivých opatření kombinace několika opatření
    kombinace opatření povede k dosažení dobrého stavu
    důležitým kritériem efektivnost nákladů
    identifikovat méně slibné kombinace opatření
  3. fáze: Porovnání kombinací opatření (souborů opatření)
    zohlednění dalších výběrových kritérií, jako např. realizovatelnost opatření
    v případě potřeby využít metody multikriteriální analýzy
    definitivní rozhodnutí ze strany rozhodujících složek

## Slide 7: 1. fáze: Předběžný výběr opatření
Zdroje znečištění a vlivy |  | Opatření ve vazbě na životní prostředí |  | Opatření ve vazbě na aktéry (příklady)
Bodové zdroje | Komunální čistírny odpadních vod | Zlepšení stupně vybavenosti čistíren | Zlepšení účinnosti čištění u velikostních tříd I-III nad legislativně stanovené limity | Modifikace techn. standardů + podpůrných programů
 |  | Zvýšení kapacit pro odlehčení srážkových vod | Výstavba dešťových zdrží k retenci srážkových vod (u jednotné kanalizace) | 
 | Soukromé vypouštění odpadních vod | Výstavba (intenzifikace) decentrálních ČOV | - | 
Plošné zdroje | Využití zemědělských ploch | Snížení hnojení půdy dusíkatými hnojivy | Podíl ekologického zemědělství Snížení podílu kvalitní pšenice Přechod z konvenčních na integrované osevní postupy | Program na podporu ekologického zemědělství, modifikace správné odborné praxe, modifikace agrárních environmentálních programů, zavedení úplat za používání hnojiv
 |  | Pěstování meziplodin | - | Podpůrný program
 |  | Konzervační obdělávání půdy | plošně | Modifikace agrárních environmentálních programů
 |  | Nižší stavy dobytka | - | Prémie
 |  | Změna účelu plochy / trvalé úhory | Procentuální podíl podle scénáře RAUMIS; konkrétní plochy | Prémie za nevyužívání pozemků
 |  | Pásy břehové vegetace | šířka 20 m; hot spots | Modifikace agrárních environmentálních programů, plošný odkup pozemků
Morfo-logické vlivy | Jezy | Odstranění jezů | všechny jezy | Plán rozvoje vodních toků, plošný výkup pozemků, zrušení (odnětí) vodních práv
 | Stav. úpravy na tocích | Revitalizace | např. realizace programu vodních toků v Sasku-Anhaltsku | 
Odběry vody | povrchových vod | Změna množství odběrů vody | - | Změna, popř. zamítnutí (zrušení) vodoprávního povolení
 | podzemních vod | Změna množství odběrů vody | - | 
Nutno posoudit případ od případu
Testováno na vybraných lokalitách
Prosaditelnost opatření sporná
Nízká účinnost
Již nyní na nízké úrovni
Poptávka po vodě nepružná  obtížná realizovatelnost
Doplňující opatření tam, kde je nízké napojení na ČOV
Nízká účinnost + realizovatelnost
Notes: Stupeň napojení na ČOV v bilanční oblasti 6 (Gera): …
Pěstování meziplodin je obtížné prosadit, protože nezapadá do zdejších běžných osevních postupů a ani to moc nepřinese.
Účinnost pásů břehové vegetace je v pořádku.
Velké odběry vody pro chemický průmysl v Böhlenu a elektrárnu Lippendorf. Odběry podzemních vod jsou účinnější než odběry povrchových vod, protože odběry povrchových vod se pojí také s odběrem fosforu a dusíku.

## Slide 8: 2. fáze: Tvorba kombinací opatření
Výchozí bod: Matrice účinků jednotlivých opatření (ve vazbě na bilanční oblast)
Jednotlivá opatření [M] | Vlivy na „dobrý stav“ |  | Ná-klady | Další vlivy, např. |  | Realizo-vatelnost | Nejistota
 | Látkový odnos dusíku [t] | Látkový odnos fosforu [t] | [€] | Ekonomika/ společnost [odhad] | Příroda a krajina [odhad] | Realizova-telnost/ akceptance [odhad] | Nejistota dosažení cílů [odhad]
Redukční cíl | xx | yy |  |  |  |  | 
M1 |  |  |  |  |  |  | 
M2 |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 
Mn |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Příklad seskupování podle stavebnicového principu
Redukční cíl
Opatření [M] | Efektivnost nákladů [€/t] | Redukční potenciál [t] | Pořadí
M1 | 250 | 450 | 3
M2 | 100 | 50 | 1
M3 | 300 | 300 | 4
M4 | 450 | 500 | 5
M5 | 200 | 200 | 2
Cíl: Snížení odnosu znečišťujících látek z 2500 t na 2100 t
Tato idea se používá k tvorbě různých kombinací opatření.
Snížení koncentrací [mgl]
Notes: Předpoklad
  Opatření lze dále rozdělit (tj. kusová lineární relace nákladů a účinků)
  Posuzován je pouze jeden redukční cíl

## Slide 10: 3. fáze: Porovnání souborů opatření
Výchozí bod: Matrice účinků souborů opatření
Soubor opatření [B] | Vlivy na „dobrý stav“ |  | Ná-klady | Další vlivy, např. |  | Realizo-vatelnost | Nejistota
 | Látkový odnos dusíku [t] | Látkový odnos fosforu [t] | [€] | Ekonomika/ společnost [odhad] | Příroda a krajina [odhad] | Realizova-telnost/ akceptance [odhad] | Nejistota dosažení cílů [odhad]
Redukční cíl | xx | yy |  |  |  |  | 
B1 |  |  |  |  |  |  | 
B2 |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 
Bn |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Matrice účinků jednotlivých opatření
Jednotlivá opatření | Vlivy na „dobrý stav“ |  | Náklady | Efektivnost nákladů u snížení fosforu | Realizova-telnost
 | Látkový odnos dusíku [t/rok] | Látkový odnos fosforu [t/rok] | [mil. €/rok] | mil. €/t | Realizova-telnost/ akceptance [odhad]
Redukční cíl | 342 | 1,8 |  |  | 
Zlepšení vybavenosti ČOV | 48 | 1,25 | 2,3 | 1,84 | možné
30% ekologické zemědělství | 18,5 | -- | 2,9 | -- | ambiciózní
Konservační obdělávání půdy | -- | 1,8 | 0,36 | 0,20 | zčásti se již praktikuje
Revitalizace | 11 | 0,05 | -- | -- | ambiciózní
Redukční potenciál celkem | 77,5 | 3,1 |  |  | 
Příklad: Bilanční oblast 6 (Gera)

## Slide 12: Shrnutí
  Problémy k rozhodování je možno posuzovat samostatně (na úrovni států, spolkových zemí, bilančních oblastí, vodních útvarů),
    nelze však vyloučit, že by mohly být přehlédnuty potenciály úspor.
  Pro efektivnost opatření je důležitý jejich design.
  Efektivnost nákladů jako jediné výběrové kritérium je nedostačující.
  Další úkoly: Metoda výběru musí být rozpracována tak, aby umožňovala praktické postupové schéma.
    Vedle analýzy nákladů a účinků a multikriteriální analýzy musí toto schéma dále obsahovat:
    Prověření důvodů pro udělení výjimky
    Jak se bude postupovat u výjimečných případů: Jakým způsobem se bude provádět výběr opatření.