## Slide 1: Sauerstoffdefizite und Salinität in der Tideelbe
Förderkreis »Rettet die Elbe« eV
Notes: <number>
Beobachtungen an der Tideelbe, Bericht an die AG WFD der IKSE.

## Slide 2: Datengrundlage, Messpunkte
Automatische Messstationen
Wassergütemessnetz Hamburg online
Nds. Landesamt Wasser, Küsten, Natur (Stade)
Beweissicherung Elbvertiefung 1998
Peildaten
Stichproben
Notes: <number>
RdE beobachtet die Wassergüte der Tideelbe vor allem durch die Daten der Messstationen des Wassergütemessnetzes Hamburg. Dabei wurde seit Jahren deutlich, dass nach der letzten Elbvertiefung „Sauerstofflöcher“ auftraten, die den Hafen Hamburg zu einem unüberwindlichen Hindernis für wandernde Fische machen. Im Bewirtschaftungsplan werden Maßnahmen zur Lösung des Problems gefordert.
Diskutiert werden Sauerstoffhaushalt und Salinität der Tideelbe auch wegen der geplanten erneuten Vertiefung der Fahrrinne.
Neben den Daten des WGMN, die online verfügbar sind, wurden diesmal die Daten vom NLWKN für die Messstation Grauerort abgerufen. Begleitende Informationen werden durch die Beweissicherung der WSV zur letzten Elbvertiefung ausgewertet.

## Slide 3
Morphologie und Messstationen
Grauerort
Blankenese
Seemannshöft
Bunthaus
Notes: <number>
Tiefenmodell mit Fahrrinne und Lage der Dauermessstationen
Das Tiefenmodell der Tideelbe wurde aus den Peildaten der Beweissicherung von RdE erstellt. Es demonstriert den morphologischen Unterschied zur limnischen Elbe oberhalb Hamburgs.

## Slide 4: Sauerstoffgehalt - Sauerstoffloch
Notes: <number>
Tagesmittelwerte Sauerstoffkonzentration im Sommerhalbjahr 2011
Das Wasser der Elbe erreicht Hamburg bei Bunthaus mit hohen Sauerstoffgehalten, die von lebenden Algen erzeugt werden. Im seeschifftiefen Wasser sterben die meisten Algen ab und werden bakteriell abgebaut, so dass am Ausgang des Hafens in Blankenese der Sauerstoffgehalt bis unter die fischkritische Grenze von 3 mg/l fällt. Bis Grauerort bessert sich die Lage, aber eine volle sauerstoffproduzierende Algenpopulation entwickelt sich auf der Strecke nicht mehr.

## Slide 5: Sauerstoffgehalt - Sauerstoffloch
Jährlich treten im Hamburger Abschnitt der Elbe Perioden von Tagen bis
Wochen auf, in denen der Sauerstoffgehalt unter 3 mg/l sinkt.
Notes: <number>
Zahl der Tage mit Mittelwert unter 3 mg/l; Sauerstoffzehrung durch schlecht geklärte Abwässer bis 1990, Rückgang bis 1998, Wiederanstieg nach Elbvertiefung 1999.

## Slide 6: Sauerstoffgehalt - Sauerstoffloch
Die Wasserrahmenrichtlinie erfordert für den guten Zustand eine Konzentration von 6 mg/l.
Notes: <number>
Grenze des guten Zustands wird häufig unterschritten, Auswirkung bis Grauerort (Messwerte aber erst ab 1996 vorhanden!).

## Slide 7: Sauerstoffgehalt - Sauerstoffloch
Der schlechte Einfluss kommt aus Hamburg.
Notes: <number>
Während in Blankenese unter 3 mg/l gemessen wurde, wurde (nur) mit ablaufendem Wasser auch die Konzentration in Grauerort gedrückt, wenn auch nicht auf fischkritische Werte.

## Slide 8: Salzgehalt
Leitfähigkeit setzt sich aus allen gelösten Salzen zusammen. Der Anteil der marinen Versalzung muss durch weitere Analysen aufgeschlüsselt werden.
funktion | bl_lf_ab1996 | grau_lf
n werte | 5460 | 5604
mittelwert | 881 | 1267
90 Perzentil | 1096 | 1688
Notes: <number>
Leitfähigkeit in µS/cm, Tagesmittelwerte
Grauerort schon höher als Blankenese, aber noch nicht versalzen; „Salztage“ treten bei niedrigem Oberwasserzufluss auf.
Aktuell wird bei der Diskussion um die Planfeststellung der Fahrrinnenvertiefung die Sorge der Obstbauern geäußert, die Salzwassergrenze könne sich aufwärts verlagern. Aus den Daten der Messstationen und Beweissicherungsstichproben ist nicht ableitbar, ob Salzwasser mit höherer Geschwindigkeit weiter aufwärts schwappt.
Für die Beurteilung des ökologischen Zustands ist die Salinität von besonderer Bedeutung, weil der Süßwasser-Tide-Abschnitt bereits durch das Wehr Geesthacht begrenzt ist, und eine Aufwärtsverschiebung der Salzwasserzone ihn signifikant verkleinern würde.

## Slide 9: Vorschläge
Die Daten aller Dauermessstationen online stellen
Fischwanderungen bei Sauerstoffdefiziten beobachten
Hamburg zu Respekt vor der WRRL anhalten
Notes: <number>
Die Daten aller Dauermessstationen online stellen und möglichst mit den Pegeldaten (PegelOnline) verbinden.
Wie im Bericht der IKSE zum Fischbestand dargestellt, sollten Fische mit Sendern ausgerüstet und ihre Wanderungen im Tideelbeabschnitt aufgezeichnet werden, besonders in Perioden mit Sauerstoffdefiziten.
Der Staat Hamburg nimmt sich das Recht heraus, die Elbe prioritär für den Hafen zu nutzen. Die Forderungen der WRRL werden missachtet (Baggerungen im Sauerstoffloch 2011 durch die Hafenbehörde), und von der Umweltbehörde wird nicht widersprochen. Weder für strukturelle Verbesserungen des Gewässers noch eine Minderung des Eintrags der Nährstoffe hat die Umweltbehörde bisher den Bewirtschaftungsplan in die Tat umgesetzt.