## Slide 1
BMBF-Projekt (März 2002-Oktober 2005)
Die Auswahl von Maßnahmen nach EG-Wasserrahmenrichtlinie
Verfahrensentwicklung am Beispiel der Nährstoffbelastungen im Einzugsgebiet der Weißen Elster
Bernd Klauer
Department für Ökonomie
18. Januar 2006
Wie kann Kosteneffizienz bei der Maßnahmenauswahl berücksichtigt werden?
Was ist grenzüberschreitend abzustimmen?

## Slide 2: Ergebnisse der Erstbewertung der Oberflächenwasserkörper
Erreichung des Ziels guter ökologischer und chemischer Zustand
wahrscheinlich
unklar
unwahrscheinlich
Aufgabe: Auswahl der kosteneffizienteste Kombination von Maßnahmen um den guten Zustand zu erreichen.
Kosteneffizienz bedeutet: Es ist die Maßnahme auszuwählen, die den guten Zustand mit den geringsten Kosten realisiert.

## Slide 3: Teilaufgabe: Räumliche Zielkonkretisierung
Ansatz: Bilanzraumbezogene Reduktionsziele
Fehlende Bilanzierbarkeit vieler Wasserkörper
  ca. 40 Gütemessstellen
  137 Oberflächenwasserkörper
Ausweisung von Bilanzgebieten:
Gruppierung der Oberflächenwasser-körper nach
  Lage der Gütemessstellen
  Hydrologie

## Slide 4: Vorgehen bei der räumliche Zielkonkretisierung
Bilanzgebiete als Konzept zur Entkopplung der Entscheidungsprobleme:
  Festlegung eines individuellen Reduktionsziel für jedes Bilanzgebiet.
  Bilanzgebiet A ist Oberlieger. Daher Erreichung des Reduktionsziels unabhängig von den Unterliegern möglich.
  Bilanzgebiet B nimmt man an: Guter Zustand im oberliegenden Bilanzgebiet A bereits erreicht.
Auswahl der Maßnahmen für jedes Bilanzgebiet unabhängig von den anderen Bilanzgebieten.
Vorgehen auch möglich zur Entkopplung der Entscheidungen von Staaten und Bundesländern. Abstimmungsbedarf bei Ausnahmetatbeständen
Annahme: keine Zielübererfüllung in den oberliegenden Bilanzgebieten
Gütemessstelle
Bilanzgebiete
A, B, C
A
B
C
c
a
b

## Slide 5: Kosteneffektivität: Beispiel Konservierende Bodenbearbeitung
€/kgP
I
II
III
IV
Einteilung der Flächen in Klassen nach Eignung für konservierende Bodenbearbeitung
Vergleich von Strategien:
Konzentration auf Flächen der Kategorie IV (flächenscharf)
vs. gleichmäßige Verteilung
Erforderlich ist um Phosphoreinträge in Einzugsgebiet der Weißen Elster um 50% zu reduzieren:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Faktor 12 zwischen den Klassen und deutlich darüber insgesamt
Klassen red. Eros. Red. WE Kost-Eff.
(t/ha*a) (kgP) (%) (€/kgP)
I (<0.06) -623 1,2 1218
II (0.06-0.086) -516 1,0 678
III (0.086-0.25) -10245 20,5 190
IV (>0.25) -25403 50,9 97
Total/Mean -36.787 73,7 150
Notwendige Fläche auf der die Maßnahme konservierende Bodenbearbeitung durchgeführt werden mussund damit einhergehende Kosten, um die Phosphoreinträge in Einzugsgebiet der WE um 50% zu reduzieren.
Verglichen wurden die Strategien:
Business as usual, d.h. jeder Landwirt kann an dem Programm teilnehmen und die Maßnahme findet gleichmäßig verteilt im Einzugsgebiet statt.
Flächenscharf, d.h. Konzentration auf Flächen der Kategorie IV.
 Einsparpotential ist zur Basis Business as usual

## Slide 6: Unser Ansatz zur Maßnahmenauswahl
Gliederung des Auswahlprozesses in 3 Phasen
  1. Phase: Identifizierung und/oder Entwicklung von (einzelnen) Maßnahmen
    Vorauswahl von aussichtsreichen Maßnahmen
  2. Phase: Bildung mehrerer Maßnahmekombinationen aus Einzelmaßnahmen
    Maßnahmekombination soll guten Zustand erreichen
    Kosteneffizienz hier wichtiges Kriterium
    Wenige aussichtsreiche Kombinationen identifizieren
  3. Phase: Vergleich der Maßnahmenkombinationen
    Berücksichtung weiterer Auswahlkriterien wie z.B. Umsetzbarkeit
    Ggf. Verwendung einer multikriteriellen Analyse
    Letztentscheidung durch den Entscheidungsträger

## Slide 7: 1. Phase: Maßnahmenvorauswahl
Belastungen |  | Umweltbezogene Maßnahmen |  | Akteursbezogene Maßnahmen (Beispiele)
Punk-tuell | Kommunale Kläranlagen | Verbesserung Ausbaustufe | Verbesserung der Reinigungs-leistung bei Größenklassen I-III über die gesetzlichen Grenzen hinaus | Anpassung techn. Standards + Förderprogramme
 |  | Erhöhung Regen-entlastungskapazitäten | Ausbau von Regenrückhaltbauwer-ken (bei Mischwasserkanalisation) | 
 | Private Abwas-sereinleitungen | (Aus-)Bau dezentraler Kläranlagen | - | 
Diffus | Landwirtschaft-liche Flächennutzung | Reduzierung der N-Düngung | Anteil ökologischer Landbau Verminderung des Qualitätsweizenanteils Umstellung von konventionellen auf integrierte Fruchtfolgen | Förderprogramm ökologischer Landbau Anpassung gute fachliche Praxis Anpassung Agrarumweltprogramme Einführung Düngerabgabe
 |  | Zwischenfruchtanbau | - | Förderprogramm
 |  | Konservierende Bodenbearbeitung | flächendeckend | Anpassung Agrarumweltprogramme
 |  | Verminderter Viehbesatz | - | Prämie
 |  | Flächenumwidmung / Dauerbrache | Prozentualer Anteil entsprechend RAUMIS-Szenario; flächenkonkret | Stilllegungsprämie
 |  | Uferrandstreifen | 20 m Breite; hot spots | Anpassung Agrarumweltprogramme, Flächenkauf
Morpho-logisch | Wehre | Rückbau | alle Wehre | Gewässerentwicklungsplanung Flächenkauf Rücknahme von Wasserechten
 | Gewässer-ausbau | Renaturierung | z.B. Umsetzung Fließgewässer-programm Sachsen-Anhalt | 
Entnah-men | aus Ober-flächengewäs. | Veränderung der Entnahmemengen | - | Änderung bzw. Versagung der wasserrechtlichen Genehmigung
 | aus Grund-wasser | Veränderung der Entnahmemengen | - | 
Erfordert Einzelfallbetrachtung
An ausgewählten Standorten getestet
Durchsetzbarkeit fraglich
Geringe Wirksamkeit
Liegt bereits auf niedrigem Niveau
Inelastische Wassernachfrage  Umsetzbarkeit schwierig
Ergänzende Maßnahme wo geringer Anschlussgrad
Geringe Wirksamkeit + Umsetzbarkeit
Notes: Anschlussgrad in Bilanzgebiet 6 (Gera): …
Zwischfruchtanbau schwierig durchzusetzen, weil er nicht in die örtlich üblichen Fruchtfolgen hineinpasst und auch nicht viel bringt.
Wirksamkeit der Uferrandstreifen ist okay.
Entnahmemengen durch chemische Industrie in Böhlen und Kraftwerk Lippendorf erheblich. Grundwasserentnahme wirkungsvoller als Oberflächenentnahme, denn letzter ist auch mit Entnahme von P und N verbunden.

## Slide 8: 2. Phase: Bildung von Maßnahmekombinationen
Ausgangspunkt: Wirkungsmatrix der Einzelmaßnahmen (bezogen auf ein Bilanzgebiet)
Einzelmaß-nahme | Wirkungen auf „guten Zustand“ |  | Kosten | Weitere Wirkungen, z.B. |  | Umsetz-barkeit | Unsicher-heit
 | N-Fracht [t] | P-Fracht [t] | [€] | Wirtschaft/ Gesellschaft [Einschät-zung] | Natur und Landschaft [Einschät-zung] | Umsetz-barkeit/ Akzeptanz [Einschät-zung] | Unsicher. der Ziel-ereichung [Einschät-zung]
Reduktionsziel | xx | yy |  |  |  |  | 
M1 |  |  |  |  |  |  | 
M2 |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 
Mn |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Beispiel für Bündelung nach Baukastenprinzip
Reduktions-
ziel
Maßnahme | Kosteneffektivität [€/t] | Reduktionspotential [t] | Rang
M1 | 250 | 450 | 3
M2 | 100 | 50 | 1
M3 | 300 | 300 | 4
M4 | 450 | 500 | 5
M5 | 200 | 200 | 2
Ziel: Reduktion einer Schadstofffrachten von 2500 t auf 2100 t
Diese Idee wird verwendet, um verschiedene Maßnahmenkombinationen zu bilden.
Notes: Annahme
  Maßnahme teilbar (d.h. stückweise lineare Kosten-Wirksamkeits-Relation)
  Es wird nur ein Reduktionsziel betrachtet

## Slide 10: 3. Phase: Vergleich von Maßnahmebündeln
Ausgangspunkt: Wirkungsmatrix der Maßnahmenbündel
Maßnahmen-bündel | Wirkungen auf „guten Zustand“ |  | Kosten | Weitere Wirkungen, z.B. |  | Umsetz-barkeit | Unsicher-heit
 | N-Fracht [t] | P-Fracht [t] | [€] | Wirtschaft/ Gesellschaft [Einschät-zung] | Natur und Landschaft [Einschät-zung] | Umsetz-barkeit/ Akzeptanz [Einschät-zung] | Unsicher. der Ziel-ereichung [Einschät-zung]
Reduktionsziel | xx | yy |  |  |  |  | 
B1 |  |  |  |  |  |  | 
B2 |  |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  |  | 
Bn |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Wirkungsmatrix der Einzelmaßnahmen
Einzelmaßnahme | Wirkungen auf „guten Zustand“ |  | Kosten | Kosten-wirksamkeit bzgl. P-Reduktion | Umsetzbarkeit
 | N-Fracht [t/a] | P-Fracht [t/a] | [Mio. €/a] | Mio. €/t | Umsetzbarkeit/ Akzeptanz [Einschätzung]
Reduktionsziel | 342 | 1,8 |  |  | 
Verbesserung der Ausbaustufe | 48 | 1,25 | 2,3 | 1,84 | Möglich
30% ökologischer Landbau | 18,5 | -- | 2,9 | -- | Ambitioniert
Konservierende Bodenbearbeitung | -- | 1,8 | 0,36 | 0,20 | Wird teilw. bereits praktiziert
Renaturierung | 11 | 0,05 | -- | -- | Ambitioniert
ges. Reduktions- potential | 77,5 | 3,1 |  |  | 
Beispiel: Bilanzgebiet 6 (Gera)

## Slide 12: Zusammenfassung
  Entkopplung der Entscheidungsprobleme (von Staaten, Bundesländern, Bilanzräumen, Wasserkörpern) ist möglich,
    aber evtl. werden Einsparpotentiale vergeben.
  Das Design der Maßnahmen ist wichtig für ihre Effizienz.
  Kosteneffizienz genügt als alleiniges Auswahlkriterium nicht.
  Weitere Aufgaben: Der Ansatz muss zu einem praktikablen Ablaufschema weiterentwickelt werden.
    Neben Kosten-Wirksamkeitsanalyse und multikriterieller Analyse muss das Schema unter anderem enthalten:
    Prüfung von Ausnahmetatbeständen
    Wie wird in Ausnahmefällen vorgegangen: Wie werden Maßnahmen ausgewählt.