## Slide 1: 30. Beratung der IKSE-SW am 16./17.05.2018 in Magdeburg
TOP 9 – Weniger strenge Umweltziele
2. Bewirtschaftungsplan der IKSE:
30. IKSE-SW - TOP 9
Folie 1

## Slide 2
Grundlage in DE: „Handlungsempfehlung für die Festlegung von weniger strengen Bewirtschaftungszielen“ der LAWA
30. IKSE-SW - TOP 9
Folie 2
Prüfschritte:
Grundlegender Umsetzungsprozess und ggf. Fristverlängerung
Prüfung der Voraussetzungen für die Festlegung von WSBZ
Menschliche Tätigkeiten als Ursache für das Nicht-Erreichen des guten Zustandes/Potenzials mit Alternativenprüfung
Natürliche Gegebenheiten als Ursache
Abschätzung und Festlegung der WSBZ
Überprüfung der WSBZ unter den Prämissen der Durchführbarkeit und Verhältnismäßigkeit zusätzlicher Maßnahmen

## Slide 3
Beispielgewässer: Schlenze
Mansfelder Land: geogene Hinter-grundbelastung (natürliche oberflächennahe Erz- und Salzlager) + anthropogene Überprägung (jahrhundertelanger Bergbau)
großräumige Belastung wird durch den gefluteten Bergbau mit kontrollierter Ableitung über den Schlüsselstollen auf die Schlenze konzentriert
Schlüsselstollen = u.a. 25-28 g/l NaCl + 89 % des As- und 99 % des Zn-Gehaltes der Mansfelder Mulde
30. IKSE-SW - TOP 9
Folie 3
Saale

## Slide 4
Erreichen des bestmöglichen Zustandes
30. IKSE-SW - TOP 9
Folie 4
Einschluss der Schadstoffe an der Quelle
Errichtung von Anlagen zur In-situ- oder Ex-situ-Wasserreinigung
Verschluss des Schlüsselstollens
Bau einer Rohrleitung direkt vom Schlüsselstollen zur Saale
Nicht geeignete und/oder unverhältnismäßige Maßnahmen:
Reduktion der O2-Zufuhr und der Schwermetallfrachten im Rahmen der Bergbauverwahrung
Umsetzung/Weiterführung der Reduktion des sedimentgebundenen Transportes durch Errichtung einer Sedimentfalle am Stollenmundloch
Aktive Aufrechterhaltung der hydraulischen Entlastung der Mansfelder Mulde durch den Schlüsselstollen (Unterhaltung, Wartung)
Durchführbare Maßnahmen:

## Slide 5
Festlegung der WSBZ für den guten chemischen Zustand
30. IKSE-SW - TOP 9
Folie 5
 Überprüfung im Rahmen der Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne
1) Zur Einführung vorgesehen gemäß [EU, 2013]
 |  | Umweltqualitäts-normen (UQN) gemäß OGewV | Weniger strenge Bewirtschaftungsziele Schlenze
Blei und Bleiverbindungen | Jahresdurchschnitt (JD) Höchstwert (ZHK) | 7,2 µg/L bzw. 1,2 µg/L 1) 14 µg/L 1) | 480 µg/L (UQN x 67) bzw. (UQN x 400) 630 µg/L (UQN x 45)
Cadmium und Cadmiumverbindungen | Jahresdurchschnitt (JD) Höchstwert (ZHK) | 0,25 µg/L 1,5 µg/L 1) | 50 µg/L (UQN x 200) 60 µg/L (UQN x 40)
Nickel und Nickelverbindungen | Jahresdurchschnitt (JD) Höchstwert (ZHK) | 20 µg/L bzw. 4 µg/L 1) 34 µg/L 1) | 60 µg/L (UQN x 3) bzw. (UQN x 15) 68 µg/L (UQN x 2)
Quelle: Hintergrundpapier ST